## Slide 1
GD390L Преобразователь частоты

## Slide 2
1
ЧАСТЬ 01
Краткое представление

## Slide 3
GD390L - это новое поколение высокоэффективных специальнных преобразователей частот для лифта, в котором применяется выдающаяся технология векторного управления, а также интегрированы функция STO, функция звёздообразного уплотнения, фильтр C2 европейского уровня и другие характерные функции. Он подходит для различных применений, отличается безопасностью, надёжностью, производительностью привода, а также индивидуализации продукта.
Краткое Ознакомление
Стандартная функция STO (сертификация SIL3) и электронного звёздообразного уплотнения синхронного двигателя;
Двухъядерное управление MCU и DSP, сильная способность к расширенной функции;
Улучшенные характеристики фильтрации ЭМС со встроенной фильтров C2;
Встроенный интерфейс инкрементального энкодеров, поддержка нескольких типов энкодеров: инкрементальные(24 В), синусно-косинусные, эндат и SSI абсолютные PG-карты;
Поддержка обновления программного обеспечения OTA и мониторинга IoT;
Конфигурируемая простая плата MCU на единой плате для достижения вторичной интегрированной разработки;
Передовой алгоритм S-образной кривой повышает эффективность мощности лифта и комфорт при эксплуатации;
Применение технологии пусковой компенсации без взвешивания датчиков
Характеристики :

## Slide 4
Внешность
Дисплей
ЖК-манипулатор
Кнопки
Терминалы DI/DO
Карта PG
Клеммная колодка питания
RJ45 порт
Перемычки для выбора режима
Плата логического управления
USB порт

## Slide 5
Именование
Продукт серии
GD390L: Goodrive390L
Номинальная мощность
7R5: 7.5 кВт
G: постоянная нагрузка с крутящим моментом
E: LED манипулятор
Пустой: ЖК манипулятор
C2: Встроенный фильтр C2
Пустой: Встроенный фильр С3
Уровень напряжения
-4: Трёхфазный переменный ток 380 В (-15%) ~ 440 В (+10%), номинальное напряжение 380 В
-2: Трёхфазный переменный ток 220 В (-15%) ~ 240 В (+10%), номинальное напряжение 220 В
-S2: Однофазный переменный ток 220 В (-15%) ~ 240 В (+10%), номинальное напряжение 220 В

## Slide 6
1 фаза (200 – 240 В) |  | 3 фаза (200 – 240 В) |  | 3 фаза (380 – 440 В) | 
Выходной ток (A) | Модель | Выходной ток (A) | Модель | Выходной ток (A) | Модель
10 | GD390L-2R2G-S2 | 10 | GD390L-2R2G-2 | 10 | GD390L-004G-4
/ | / | 18.5 | GD390L-004G-2 | 14 | GD390L-5R5G-4
/ | / | 27 | GD390L-5R5G-2 | 18.5 | GD390L-7R5G-4
/ | / | 34 | GD390L-7R5G-2 | 27 | GD390L-011G-4
/ | / | 48 | GD390L-011G-2 | 34 | GD390L-015G-4
/ | / | 60 | GD390L-015G-2 | 40 | GD390L-018G-4
/ | / | 75 | GD390L-018G-2 | 48 | GD390L-022G-4
/ | / | / | / | 60 | GD390L-030G-4
/ | / | / | / | 75 | GD390L-037G-4
Выбор моделей

## Slide 7
Периферийный порт | Описание | Спецификация
 | Аналоговый вход | 2 пути, AI 1/AI 2: 0~10 В или 0~20 мА (миллиампер)
 | Цифровой вход | 10 обычных входов, максимальная частота 1 кГц (килогерц), внутреннее сопротивление 3,3 кВт (киловатт)
 | Цифровой выход | 1 Y-образный вывод с открытым коллектором
 | Релейный выход | 3 программируемых релейных выхода: RO1: 1 НO (RO1A-RO1C), 1 NC (RO1A-RO1C) RO2: 1 НO (RO2A-RO2C) RO3: 1 НO (RO3A-RO3C)
 | Порт связи | 1 канал CANopen, 1 канал RS485
 | STO вход | Двусторонний резервный вход соответствует сертификацию SIL3
 | PT100 вход | 1 вход, разрешение 1℃; диапазон -20℃~150℃; обнаружение точность: ±3℃
 | Энкодера вход | Поддержка инкрементального энкодера DC 5/12 В (напряжение выбирается перемычкой, по умолчанию DC12)
 | Расширенные PG-карты | Поддержка инкрементальных, синусно-косинусный, эндат и SSI-энкодеров.
Цифровой вход и выход

## Slide 8
Модель | Шкаф А | Шкаф В | 
 | GD390L-2R2G-S2 | GD390L-5R5G-2 | 
 | GD390L-2R2G-2 | GD390L-7R5G-2 | 
 | GD390L-004G-2 | GD390L-011G-4 | 
 | GD390L-004G-4 | GD390L-015G-4 | 
 | GD390L-5R5G-4 |  | 
 | GD390L-7R5G-4 |  | 
Размер, мм （Ш*В*Т） | Размеры ПЧ: 200*347*190 Монтажные размеры: W2*D2: 150*334.5 | Размеры ПЧ: 200*347*197.5 Монтажные размеры: W2*D2: 150*334.5 | 
Размер

## Slide 9
Другие аксессуары
Аксессуар | PG карта |  |  |  | Манипулятор
Код материала | 11023-00092 | 11023-00093 | 11023-00014 | 11023-00003 | /
Модель | EC-PG102-05 | EC-PG106-05 | EC-PG101-05 | EC-PG101-12 | /
Конфигурация | Постоянный электродвигатель синусно-косиносный энкодер | Сихронный электродвигатель абсолютный энкодер | Асинхронный электродвигатель 5В инкрементальный энкодер | Асинхронный электродвигатель 12В инкрементальный энкодер | Дополнительные LED и ЖК панели

## Slide 10
Функция программного обеспечения
Функция преобразователя чвстоты
Сигналы управления
Управление неисправностями
Установка скорости
Дисплей панели
Измерение температуры двигателя
Защита по времени работы
Автонастройка двигателя
Специальная функция для лифтов
Функция обмена информацией
Временная последовательность работы
Обнаружение легкой нагрузки
Пусковая компенсация Контроль расстояния
Режим эвакуации
Функция прямой остановки
Электронный контроль
Двухъядерная управление MCU+DSP
Связь SPI+SCI
Расширенная функция PG карты
Связь Canopen
Связь Modbus
Обновление программного обеспечения OTA

## Slide 11
2
ЧАСТЬ 02
Характеристики продукта

## Slide 12
Оперативность при спасении
Гибкость и простота
использования
Соответствие европейским стандартам
Превосходная эффективность
Безопасность и надёжность
Богатая конфигурация
Основные функции
GD390L высокоэффективный преобразователя частоты, предназначенный для лифтов

## Slide 13
Богатая конфигурация - совместимость с синхронными и асинхронными двигателями
Управление синхронным двигателем в замкнутом контуре
Управление асинхронным двигателем в открытом и закнутом контуре

## Slide 14
Богатая конфигурация - стандарт с основными протоколами
MODBUS протокол
Управление преобразователем частоты может быть реализовано с помощью ПК/ПЛК, управляющего главного компьютера и т.д.
Гибкая работа с данными, простота использования и высокая надёжность значительно сокращают время и стоимость разработки программного обеспечения
CAN протокол
ДифференциПростая разработка программного обеспечения, легко для вторичного развития и применения
Дифференциальный сигнал передачи данных может эффективно противостоять электромагнитным помехам и шумам. Данные обладают высокой эффективностью в режиме реального времени для обеспечения надежной передачи данных.

## Slide 15
Богатая конфигурация - различные типы панелей
ЖК панель
LED панель
Упрощенная LED панель

## Slide 16
Безопасность и надёжность – широкий диапозон напряжений
Не подвержены колебаниям электросети
Высокая адаптивность для электросетей
Соответствение колебаниям электросети в Америке и Индии
Диапазон напряжения ~220 В: 187-264 В
Диапазон напряжения ~ 380 В: 323-484 В

## Slide 17
M
Стандартная функция STO соответствует сертификации SIL3;
Устранение контактора, сокращение проводки, экономия места и стоимости;
При остановке лифта запуск двигателя управляется, чтобы избежать неожиданного запуска, делая движение более безопасным
Устранение контактора
Безопасность и надёжность - STO управление

## Slide 18
Реализовано управление электронным звёздообразным уплотнением с помощью внутренней электроцепи для сокращения комплексной стоимости;
Уменьшение проводки контакторов в шкафу управления для сокращения затрат на обслуживание и снижения неисправностей;
Быстрое реагирования повышает безопасность и надёжность работы.
Безопасность и надёжность - электронное звёдздообразный уплотнение
AND
OR
NOT
Note:
Star sealing=SS
FX is star sealing enabling
FX=0, SS
OR
AND
FX=0, PWM is blocked, AND gate outputs X/Y/Z-=0, OR gate outputs X/Y/Z+=1, lower bridge of 3 phase is conductive.
Optical coupler of upper bridge is positive
Optical coupler of upper bridge is negative
Optical coupler of upper bridge is negative
Optical coupler of upper bridge is positive

## Slide 19
Подключение к INVT Workshop для сбора данных о форме волны в режиме реального времени и их анализа
Пользователи могут контролировать и изменять параметры функционального кода
Программное обеспечение предоставляет разнообразные функции отладки и диагностики для облегчения поиска и исправления неисправностей вностей.
Гибкость и простота использования - сбор данных и диагностика в режиме реального времени
S1
S2
S7
RO2
RO3
Speed feedback
Current of U/V/W phase

## Slide 20
Реализована запись программного обеспечения с помощью USB-диска
Запись архивных данных кривой работы и формы сигнала неисправности удобна для обслуживания и анализа
Технология удалённого OTA позволяет получать последнюю программу онлайн и обновлять её.
Обновление оффлайн
Обновление онлайн
Гибкость и простота использования-удалённый сервис
Programming
Waveform
Terminal
Cloud
Operating system

## Slide 21
Плавные формы сигналов могут выдаваться на низких и высоких частотах.
Резкие изменения нагрузки не влияют на комфортность при эксплуатации лифта.
Эффективное подавление шума при работе лифта
Низкая амплитуда колебаний в течение всего времени работы
Плавная форма волны
Превосходная производительность - плавный изгиб

## Slide 22
Соответствие европейским стандартам
Сертификация энергоэффективности
Соответствует стандарту IEC 61800-3 Международной электротехнической комиссии (IEC) об ЭМС преобразователя частоты
Соответствует стандарту EN 61800-3 для преобразователей частоты европейского рынка
Соответствует стандартам сертификации ЕС CE
Эффективность привода соответствует стандарту IEC/EN 61800-9-2I (взамен EN 50598-2)
Тестирование фильтра C2

## Slide 23
Интеллектуальное спасение
Поддержка традиционного однофазного источников питания ~220 В или ~380 В
Поддержка вспомогательного входа питания =48 В
Автоматическое определение направления легкой нагрузки при остановке работы

## Slide 24
Ваш надёжный эксперт в области автоматизации промышленности